Naročnik: 	MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, Velenje

Projekt:		MESTNA TRŽNICA VELENJE

Številka:	352-10-0001/2018

Datum:		26.2.2018

PROJEKTNA NALOGA

MESTNA TRŽNICA VELENJE

Kazalo

- Uvod

- Cilji

- Arhitekturna izhodišča

- Predmet, obseg in roki

- Navodila za pripravo ponudbe

- Merila in način izbora

- Drugo

- Priloge

## UVOD

# Mestna občina Velenje (v nadaljevanju občina) bo v mestnem središču, na območju parcel 2545 in 2546, obe k. o. Velenje, zgradila novo pokrito mestno tržnico z dodano večnamensko površino. S tem javnim naročilom želimo pridobiti ustrezno projektno rešitev z vso za izvedbo potrebno dokumentacijo. Ta obsega Idejni projekt (IDP), projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekt za izvedbo (PZI). Občina je lastnica obeh navedenih zemljišč.

Za območje projekta velja prostorski akt Odlok o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje (Uradni vestnik MO Velenje št. 7/93, 4/94, 11/94, 4/97, 4/99, 9/99, 2/01, 21/04, 26/06, 8/08, 8/09, 14/09, 12/10, 13/11, 15/11, 06/12, 17/12, 20/12, 22/16, 26/17).

Predvidena ureditev tržnice se nahaja v območju urejanja z oznako C4/3.

## CILJI PROJEKTA

Z izvedbo projekta Mestna tržnica Velenje želi Mestne občine Velenje doseči naslednje kratkoročne in dolgoročne cilje:

- Zagotoviti občankam in občanom organiziran, udoben nakup lokalnih prehrambenih proizvodov tudi v primeru slabega vremena.

- Prodajalcem zagotoviti primerne, sodobne pogoje za delo z enostavnim dostopom, ustreznimi površinami in/ali prodajnimi prostori.

- Zagotoviti nov, kvaliteten prostor druženja in socialnih interakcij v mestnem središču.

- Na razpoložljivih površinah poskrbeti za funkcionalnost, ki bo služila čim večjemu krogu socialnih skupin.

- Oblikovati atraktiven mestni prostor, ki bo zanimiv podnevi in ponoči, zaseden ali prazen.

- Objekt naj bo načrtovan kot vzdržljiv javni prostor, odporen na obrabo, vandalizme in vremenske ekstreme.

## ARHITEKTURNA IZHODIŠČA

- Arhitekturni izraz nove ureditve oz. objekta mora upoštevati kontinuiteto pozno modernistične okolice, obenem pa izražati današnji duh časa, ko ob vpeljavi sodobnih tehnologij stremimo k sonaravnim in trajnostnim vrednotam.

- Objekt tržnice mora biti čimbolj integriran v peš cono oz. v Cankarjevo cesto in naj čim manj vpliva na življenje v obeh sosednjih blokih (senca, hrup, promet …).

- Objekt naj bo racionalen, uporaben in trajen z minimalnimi stroški vzdrževanja.

- Objekt mora zagotavljati streho:

- 15x zaželjeno (a ne nujno) uporabljenim obstoječim kioskom velikosti 3 x 2,5 m višine 3m.

- 40x  prodajne mize velikosti cca 1,5 m2 povečljivo do cca 2,5 m2, kolikor mogoče prodajno enakovredne postavitve.

- Opcija: poseben kiosk za vzdrževalca oz. upravitelja tržnice, ki bi v času zaprte tržnice lahko služil kot mestna turistično informacijska točka.

- Objekt naj bo atraktiven in uporaben tudi ob manjši zasedenosti preko tedna, ko bo obratoval s polovično zasedenostjo.

- Prodajne mize so lahko fiksne ali premične - slednje uporabljamo sedaj. Premične, zložljive prodajne mize postavljamo le ob sobotah in zahtevajo skladiščni prostor velikosti cca. 30 m3 , ki ga je potrebno zagotoviti v okviru ureditve objekta. Uporaba skladiščnega prostora mora biti preprosta, shranjene mize pa skrite pred pogledi.

- V okviru ureditve je potrebno načrtovati postavitev vodnjaka s pitnikom in tekočo vodo za pranje sadja/zelenjave in manjše embalaže. Predvidi se ventil z nastavkom za gumijasto cev.

- Zagotoviti je potrebno prostor za postavitev samopostrežnih avtomatov (mlečni izdelki, mesnine, zelenjava) velikosti cca 6 x 1m, s šestimi priključki za elektriko.

- Projekt naj predvidi kotiček za otroke s klopmi (površinami …) za posedanje, lahko tudi ob vodnjaku.

- Severni del zemljišča ob parkirišču naj ima večnamensko funkcijo (npr. odprt prodajni prostor, občasna prodaja iz kombijev, uporaba za parkirišče ipd. ) Predvideti je potrebno ustrezne inštalacije, odvodnjavanje in zaporne elemente površine, v kasnejših letih predvideti možnost prekritja, skladno z veljavnim Odlokom  o centralnih predelih mesta Velenje (nadstreški),  ipd.

- Prostor pokrite tržnice in pohodne severne površine naj bo vizualno / simbolno ločen, v smislu vizualne protivetrne bariere .

- Izgradnja se predvidi v dveh fazah:

- 1. faza - pokriti del

- 2. faza - večnamenska površina.

- predvideti je potrebno dostop z večnamenske površine do pokritega dela

- Projekt lahko nakaže navezavo na morebitno pokritje Cankarjeve ceste v prihodnosti.

KOMUNALNI PRIKLJUČKI, INFRASTRUKTURA

- Vsak odprt prodajni objekt (miza, stojnica …) mora imeti možnost priklopa na čim krajši električni priklop moči cca 200 W (blagajne, tehtnice, razsvetljava …) oz. 1 - 2 kW v kioskih (blagajne, tehtnice, razsvetljava, hladilne omare, ogrevala …).

- Objekt tržnice bo kot celota imel svojo odjemno elektro omarico in števec vode.

- Dostopi do kioskov in prodajnih miz morajo biti čim manj ovirani. Razvoz prodajnih artiklov znotraj gabaritov objekta se bo opravljal z vozički. Dovoz z avtomobili na Cankarjevo je mogoč le v izrednih primerih in je blokiran z ovirami.

- Pokriti prostor tržnice naj predvidi razsvetljavo v dveh režimih:

- kot delovna svetloba

- kot dekorativna svetloba za čas, ko tržnica ne obratuje.

- Nova ureditev naj ima tovornjaku dostopen ekološki (podzemni?) otok

## PREDMET, OBSEG IN ROKI

Predmet in obseg javnega naročila

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije, potrebne za izgradnjo nove mestne tržnice v Velenju. Obseg javnega naročila po oddaji konceptnega predloga vključuje izdelavo:

Idejni projekt – IDP

- IDP v skladu s pravilnikom o vsebini tehnične dokumentacije,

- IDP lahko vključuje tudi rešitve širšega prostora

- IDP mora vsebovati tudi variantne rešitve glede na sugestije naročnika

- projektantsko oceno po posameznih vrstah del

- Vse materiale projekta v pdf zapisu s kartami izvirne velikosti.

- v 3 tiskanih izvodih za naročnika in zadostnem številu za pridobitev projektnih pogojev

Dokumentacija za PGD

- PGD, v skladu s pravilnikom o vsebini tehnične dokumentacije in potrebnimi soglasji pristojnih soglasjedajalcev. V projektni dokumentaciji projektant predvidi dve izvedbeni fazi in sicer izvedbo pokritega dela tržnice in fazo izvedbe večnamenske površine.

- Vse materiale projekta v dwg in pdf zapisu s kartami izvirne velikosti.

- v 4 tiskanih izvodih za naročnika in zadostnem številu za pridobitev soglasij

Dokumentacija PZI, vključno z detajlnim popisom del in projektantskim predračunom

- PZI v skladu s pravilnikom o vsebini tehnične dokumentacije

- Vse materiale projekta v dwg in pdf zapisu s kartami izvirne velikosti.

- v 6 tiskanih izvodih

- popis del in grafika ločeno po fazah  (pokriti del in večnamenska površina)

Pri oblikovanju cene IDP, PGD,  PZI  projektne dokumentacije mora ponudnik upoštevati, da mora biti projektna dokumentacija izdelana skladno:

- s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS št. 55/2008),

- ter drugimi predpisi in standardi, ki zadevajo predmet naročila, zlasti pa je potrebno v ponudbeni ceni upoštevati (vodilno mapo, načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij, načrt zunanje ureditve vključno z odvodnjavanjem, načrt elektro in strojnih inštalacij, ter potrebne elaborate kot so: načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, zasnova požarne varnosti, elaborat zaščite stavbe pred hrupom, geološko poročilo)

- Naročnik bo do podpisa pogodbe zagotovil geodetski posnetek

- S pogoji in zahtevami, opisanimi v prilogah te razpisne dokumentacije.

Roki izvedbe

- IDP: v roku 21 dni od podpisa pogodbe

- PGD: v roku 30 dni od potrditve IDP s strani naročnika

- vložitev gradbenega dovoljenja z vsemi potrebnimi soglasji na Upravno enoto:  v roku 15 dni od  izdelave PGD

- PZI: v roku 30 dni od izdelave PGD

Pogoj za pričetek izdelave posameznih faz projektne dokumentacije je pisno potrjena predhodna faza s strani naročnika.

## NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Ponudnik mora poleg izpolnitve dokumentov, zahtevanih s povabilom za oddajo ponudbe, ponudbi priložiti  konceptni predlog, opredeljen v nadaljevanju. Konceptni predlog je v skladu z javnim naročilom  eno  od meril za izbor najugodnejšega ponudnika izdelave projektne dokumentacije.

Predlagane rešitve morajo biti funkcionalne, trajnostne in ekonomsko vzdržne.

Skladno z zakonodajo s področja javnega naročanja, ponudbena cena ne sme presegati 20.000 EUR brez DDV, saj se postopek oddaje javnega naročila izvaja po evidenčnem postopku.

Ponudbe, katerih cena bo presegala 20.000 EUR brez DDV, bo naročnik izločil iz postopka oddaje javnega naročila.

KONCEPTNI PREDLOG:

- Konceptni predlog se izdela v obliki načrtov in tekstualne obrazložitve, ki izpolnjujejo cilje javnega naročila in sledijo arhitekturnim izhodiščem iz poglavja 2 te projektne naloge.

- lahko zajema širši prostor vključno z okoliškimi objekti in obravnava prostori med njimi

- Konceptni predlog mora ob grafični predstavitvi vsebovati tudi tekstualno obrazložitev s predstavljenim konceptom, tehničnim opisom izvedbe in uporabljenimi materiali.

- Grafična predstavitev naj bo na A3 formatih z naslednjo vsebino:

- List 1, 2: Prikaz opravljene analize prostora (gradbene linije, prometni in peš dostopi,  pomembne vedute, oblikovna navezava na sosednje objekte oz. mestno središče …)

- List 3: Tloris predlagane rešitve

- List 4: Vzdolžni in prečni prerez rešitve (shematsko)

- List 5: 3D prikaz umeščenosti - pogled iz stojišča sredi Cankarjeve ceste

- List 6: 3D prikaz umeščenosti - pogled od vhoda v trgovine Centra Nova (prehod)

- List 7: 3D prikaz umeščenosti, pogled na ureditev in objekt iz vstopa na osrednje parkirišče

- List 8, 9 (opcijsko): Prikaz detajlov, dodatni pogledi, prikaz bistvenih prednosti rešitve …

3D prikazi umeščenosti so lahko fotomontaže (zaželjeno), renderji volumnov, foto makete …

## MERILA IN NAČIN IZBORA

Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi meril, opredeljenih v razpisni dokumentaciji. Kot najugodnejša bo izbrana ponudba, ki v seštevku meril A in B prejme največ točk. Največje možno število točk je 100.

V primeru enakega števila točk se za najugodnejšega šteje ponudnik, ki je v merilu A prejel večje število točk.

Oddane predloge oceni strokovna komisija naročnika v skladu s kriteriji in na način, naveden v nadaljevanju.

Merilo A:  »Arhitekturno funkcionalna zasnova« (največ 70 točk)

| Kriteriji | Max. točk |
| --- | --- |
| A1: Arhitekturna zasnova objekta Upoštevanje konteksta obstoječe ureditve mestnega središča - do 8 točk Obseg upoštevanja v nalogi navedenih arhitekturnih izhodišč – do 8 točk Doživetje prostora izven delovnega časa tržnice (popoldan, zvečer) – do 6 točk Ustreznost izraza (semantičnost) objekta in ureditve – do 6 točk Večfunkcijska raba – do 4 točke Inventivnost, kreativnost prikazane rešitve – do 3 točke | 35 |
| A2: Funkcionalna zasnova objekta Splošna funkcionalnost (napajanje stojnic, dostopnost, rešitev eko otoka, odpornost na poškodbe, vandalizme, vreme, vzdrževanje … ) – do 8 točk Stopnja enakovrednosti prodajnosti miz, kioskov – do 8 točk Predvidena končna cena izvedbe predloga – do 8 točk Obseg vključitve obstoječih stojnic v ureditev – 6 točk Sodelovanje objekta z okolico - ureditev prometa, osončenost … – do 5 točk | 35 |

Ocenjevanje izvede vsak član strokovne komisije ločeno, in sicer na podlagi kriterijev, kot so predstavljeni v spodnji tabeli. Ocenjevalec svojo oceno obrazloži. Naročnik bo za vsak kriterij seštel ocene vseh ocenjevalcev ter vsoto delil s številom ocenjevalcev. Seštevek tako dobljenih povprečnih ocen za vse kriterije predstavlja skupno število točk v merilu A »Arhitekturno funkcionalna zasnova«; največje število točk je 70.

Merilo B: »Skupna ponujena cena izdelave projektne dokumentacije« (največ 30 točk)

V okviru tega merila bo ponudba z najnižjo skupno ponudbeno ceno v EUR z DDV prejela 30 točk, ostale ponudbe pa bodo prejele sorazmerno manjše število točk, glede na ponujeno ceno, po naslednji formuli:

T= število točk po merilu cena

C min = najnižja skupna ponudbena cena v EUR z DDV

C = skupna ponudbena cena v EUR z DDV ocenjevane ponudbe

Dokazilo: Ponudnik ceno vnese v obrazec PONUDBA.

## DRUGO

Naročnik si pridržuje pravico:

- da v fazi priprave IDP in nadaljnje projektne dokumentacije zahteva spremembe ali dopolnitve idejnega projekta izbranega ponudnika, ko je to smiselno in potrebno,

- da spremeni ali odstopi od posameznih izhodišč, opredeljenih v tej projektni nalogi, v kolikor se izkaže, da določeno izhodišče ni izvedljiva ali, da je drugačna rešitev ustreznejša,

- da po izdelavi IDP ne nadaljuje z izdelavo PGD in PZI.

Naročnik bo podelil nagrado prvim štirim ponudnikom, ki bodo pri točkovanju iz merila A dosegli največje število točk, in sicer :

- 800,00 EUR neto,

- 600,00 EUR neto

- 500,00 EUR neto,

- 400,00 EUR neto.

Naročnik bo za izvedbo javnega naročila izbral 1 ponudnika. Pridružuje si pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

## PRILOGE

- Ureditveni načrt centralnih predelov mesta Velenje - kotirana situacija, Zavod za urbanizem Velenje, februar 1993

- Načrt obstoječe stojnice

- DOF v merilu 1:250 in 1:1000, fotografije območja …

- TTN1 v dwg obliki

- Prikaz komunalnih vodov

# Text boxes

T = 30  x C min / C