Številka: 353-04-0002/2012-806

Datum: april 2012

# POROČILO O REZULTATIH MERITEV ONESNAŽEVAL V ZRAKU

(SO2, NO2, O3, PM10)

# IN OBVEŠČANJU JAVNOSTI

# v  mesecu MARCU 2012

Pripravila:

Mag. Alenka PIVKO KNEŽEVIČ, univ.dipl.inž.arh.                                           Vodja Medobčinske inšpekcije,                                              svetovalka za urejanje prostora                                                                                 redarstva in varstva okolja

Sonja GLAŽER

Dostavljeno:

- g. Bojan KONTIČ, župan Mestne občine Velenje

- g. Darko MENIH, župan Občine Šoštanj

- g. Alojz PODGORŠEK, župan Občine Šmartno ob Paki

- ga. Andreja KATIČ, direktorica uprave Mestne občine Velenje

- ga. Darja MEDVED, direktorica uprave Občine Šoštanj

- g. Drago KOVAČ, direktor uprave Občine Šmartno ob Paki

- arhiv

PREGLED VSEBINE:

- UVOD  z  IZVLEČKOM REZULTATOV MERITEV

- TEMPERATURA ZRAKA v mesecu MARCU 2012

- žveplov dioksid (SO2) v mesecu MARCU 2012

- ozon (O3) v mesecu MARCU 2012

- DELCI PM10  v mesecu MARCU 2012

- dušikov dioksid (NO2) v mesecu MARCU 2012

- OBVEŠČANJE JAVNOSTI v mesecu MARCU 2012

- SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI v mesecu MARCU 2012

- USPEŠNOST MERITEV v mesecu MARCU 2012

- PRILOGA:

Podatki o kakovosti zraka Agencije RS za okolje – 
rezultati meritev delcev PM10 v Velenju v mesecu MARCU 2012

1.  UVOD:

Spremljanje stanja kvalitete zraka je pomembno z vidika zagotavljanja ustrezne kakovosti življenja ljudi in okolja. DIREKTIVA 2008/50/ES Evropskega parlamenta in sveta o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo navaja, da morajo biti najnovejši podatki o koncentracijah onesnaževal v zunanjem zraku javnosti redno dostopni in posodobljeni vsaj vsak dan, če je mogoče, pa vsako uro. Javnosti morajo biti pravočasno zagotovljene tudi informacije o preseganjih alarmnih ali opozorilnih vrednosti.

V letu 2011 je bilo sprejetih več predpisov za področje varovanja zraka in razveljavljenih nekaj starejših. Predpisi v naš pravni red prenašajo določbe Direktive 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL L št. 152 z dne 11. 6. 2008).

V Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki smo v letu 2010 sprejeli »Odlok o informacijskem sistemu za področje varstva zraka na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki« (Uradni vestnik MO Velenje, št. 6/2010 in 10/2010, Uradni list Občine Šoštanj št. 4/2010), v katerem je upoštevana tako navedena Direktiva kot Zakon o varstvu okolja RS.

Pričujoče poročilo je pripravljeno sklano z 10. členom Odloka in obsega rezultate meritev koncentracij snovi v zraku v časovnem obdobju od 1. 3. do 31. 3. 2012 na devetih merilnih lokacijah obratovalnega monitoringa kakovosti zraka Termoelektrarne Šoštanj:

  - Graška gora

  - Pesje

  - Škale

  - Šoštanj

  - Topolšica

  - Velenje

  - Veliki vrh-Lokovica

  - Zavodnje

  - mobilna postaja v Šoštanju na Aškerčevi cesti

IZVLEČEK rezultatov meritev:

- Koncentracije žveplovega dioksida (SO2) so presegle mejne vrednosti v obdobju meritev na dveh od devetih merilnih mest.

- Koncentracije ozona (O3) niso presegle opozorilne in alarmne vrednosti v obdobju meritev na nobenem od treh merilnih mest, ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi je bila presežena v merilnem obdobju na vseh treh merilnih mestih.

- Koncentracije dušikovega dioksida (NO2) niso presegle mejnih vrednosti v obdobju meritev na nobenem od štirih merilnih mest.

- Koncentracije prašnih delcev (PM10) so presegle mejne vrednosti v obdobju meritev na treh od štirih merilnih mest. Na merilnem mestu Agencije RS za okolje v Velenju je mejna vrednost bila presežena.

MAKSIMALNE URNE KOCENTRACIJE  SO2

na posameznih merilnih postajah EIS v mesecu MARCU 2012

|  | Najvišja izmerjena urna vrednost SO2 v mikro-g /m3 zraka |
| --- | --- |
| MP Šoštanj | 485 |
| MP Topolšica | 62 |
| MP Zavodnje | 150 |
| MP Lokovica-Veliki vrh | 887 |
| MP mobilna - Šoštanj | 76 |
| MP Graška gora | 37 |
| MP Pesje | 68 |
| MP Škale | 76 |
| MP Velenje | 94 |

PRESEGANJA predpisanih vrednosti za SO2 v MARCU 2012

po »Uredbi o kakovosti zunanjega zraka«  (Uradni list RS, št. 9/2011)

URNA MEJNA VREDNOST  350 mikro-g SO2/m3 zraka

na merilnih mestih je bila presežena:

| merilno mesto | čas preseganja | urna koncentracija v mikro-g/m3 |
| --- | --- | --- |
| MP Lokovica-Veliki vrh | 10. 3. ob 24.00 uri | 887 |
|  | 11. 3. ob 1.00 uri | 449 |
| MP Šoštanj | 19. 3. ob 3.00 uri | 485 |

DNEVNA MEJNA VREDNOST 125 mikro-g SO2/m3

na merilnih mestih ni bila presežena.

ALARMNA VREDNOST  500 mikro-g SO2/m3 v treh zaporednih urah

na merilnih mestih ni bila presežena.

GRAFIČNI PRIKAZ POVPREČNIH URNIH VREDNOSTI

|  | Najvišja izmerjena urna vrednost O3 v mikro-g /m3 zraka |
| --- | --- |
| MP Velenje | 130 |
| MP Zavodnje | 133 |
| MP mobilna - Šoštanj | 134 |

PRESEGANJA predpisanih vrednosti za O3 v MARCU 2012

po »Uredbi o kakovosti zunanjega zraka«  (Uradni list RS, št. 9/2011)

OPOZORILNA VREDNOST 180 mikro-g O3/m3 v trajanju 1 ure

na merilnih mestih ni bila presežena.

ALARMNA VREDNOST 240 mikro-g O3/m3 v trajanju 1 ure

na merilnih mestih ni bila presežena.

PRESEGANJA CILJNE VREDNOSTI za varovanje zdravja ljudi za O3 v 
MARCU 2012

(»Uredba o kakovosti zunanjega zraka«, UL RS št. 9/2011)

CILJNA VREDNOST 120 mikro-g O3/m3 kot največja dnevna osemurna srednja vrednost

na merilnih mestih je bila presežena:

| MP Velenje | datum | vrednost (mikro-g/m3) | MP Zavodnje | datum | vrednost (mikro-g/m3) | MP mobilna Šoštanj | datum | vrednost (mikro-g/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17. 3. | 125 |  | 17. 3. | 129 |  | 17. 3. | 130 |
|  | 18. 3. | 125 |  | 18. 3. | 128 |  | 18. 3. | 127 |
|  |  |  |  | 23. 3. | 122 |  |  |  |

| Preseganje ciljne vrednosti v letu 2012 do konca MARCA (število dni) |
| --- |
| MP Velenje | 2 | MP Zavodnje | 3 | MP mob - Šoštanj | 2 |

PRESEGANJA MEJNE VREDNOSTI za PM10 v MARCU 2012

(»Uredba o kakovosti zunanjega zraka«, UL RS št. 9/2011)

DNEVNA MEJNA VREDNOST  50 mikro-g PM10/m3 zraka

na merilnih mestih je bila presežena:

| merilno mesto | datum preseganja | dnevna koncentracija v mikro-g/m3 |
| --- | --- | --- |
| MP Šoštanj | 8. 3. | 59 |
| MP Pesje | 17. 3. | 55 |
| MP Škale | / | / |
| MP mobilna - Šoštanj | 5. 3. | 54 |
|  | 7. 3. | 52 |
|  | 8. 3. | 62 |
|  | 16. 3. | 57 |
|  | 17. 3. | 54 |
|  | 21. 3. | 52 |
|  | 22. 3. | 52 |
|  | 23. 3. | 53 |

| Preseženo v letu 2012 do konca MARCA (število dni) |
| --- |
| MP Šoštanj | 6 | MP Pesje | 2 |
| MP mobilna-Šoštanj | 16 | MP Škale | 6 |

GRAFIČNI PRIKAZ POVPREČNIH URNIH VREDNOSTI

PRESEGANJA predpisanih vrednosti za NO2 v MARCU 2012

(»Uredba o kakovosti zunanjega zraka«, UL RS št. 9/2011)

URNA MEJNA VREDNOST  200 mikro-g NO2/m3 zraka

na štirih merilnih mestih ni bila presežena.

ALARMNA VREDNOST  400 mikro-g NO2/m3  zraka v treh urah zaporedoma

na štirih merilnih mestih ni bila presežena.

Skladno z 9. členom odloka so javnosti dosegljivi podatki o izmerjenih vrednostih onesnaževal v zraku na spletnih straneh http://okolje.velenje.si/. Podatki se posodabljajo  urno, za zadnjih 32 ur so prikazani v grafični obliki. Navedene so tudi tekoče polurne vrednosti za meteorološke parametre  z grafi za zadnjih 32 ur.

V časopisu »Naš čas« so redno objavljena Tedenska poročila o meritvah žveplovega dioksida v zraku. V  mesecu MARCU 2012 so bila odposlana v časopisno hišo 5., 12., 19. in 26. marca in objavljena ob izidu tednika ob četrtkih istega tedna.

- Z vzdrževalcem programa AMES d.o.o. sprotno spremljamo delovanje sistema ter preverjamo in odpravljamo pomanjkljivosti. Seznam aktivnosti vsebuje Poročilo o delovanju in aktivnostih za zagotavljanje kvalitete delovanja EIS na MIRVO v MARCU 2012.

- Redna mesečna analiza rezultatov delovanja imisijskih in emisijskih postaj ekološkega informacijskega sistema v Termoelektrarni Šoštanj za mesec MAREC 2012 je bila 18. aprila 2012.

Sodelujoči: Elektroinštitut »Milan Vidmar« Ljubljana, Termoelektrarna Šoštanj, ARTES Velenje.

V prilogi poročila je pripeta spletna stran Agencije RS za okolje z rezultati meritev v MARCU 2012, kjer so navedeni merilni rezultati za meritve v mestu Velenje.

Informativni pregled pravilnih podatkov Ekološkega informacijskega sistema na Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja v Velenju v MARCU 2012 
(op.: kalibracije niso upoštevane kot pravilen podatek):

| merilna postaja | % prenosa SO2 v EIS MIRVO | % prenosa O3 v EIS MIRVO | % prenosa NO2 v EIS MIRVO | % prenosa PM10 v EIS MIRVO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MP Šoštanj | 95 |  | 95 | 100 |
| MP Topolšica | 96 |  |  |  |
| MP Zavodnje | 95 | 95 | 95 |  |
| MP Graška gora | 96 |  |  |  |
| MP Velenje | 95 | 92 |  |  |
| MP Lokovica-Veliki v. | 95 |  |  |  |
| MP Škale | 96 |  | 96 | 98 |
| MP Pesje | 93 |  |  | 99 |
| MP mobilna-Šoštanj | 94 | 95 | 95 | 98 |

Priloga:

sneto s spletne strani ARSO v ponedeljek, 7. maja 2012

http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/PM10_dnevne_marec12.pdf

# Text boxes

Vir: Geodetska uprava RS, Pregledna karta Slovenije

http://prostor.gov.si/iokno/iokno.jsp

- TEMPERATURA ZRAKA od 1. 3. 2012 do  31. 3. 2012

GRAFIČNI PRIKAZ POVPREČNIH URNIH VREDNOSTI

ŠOŠTANJ

TOPOLŠICA

ZAVODNJE

VELENJE

GRAŠKA GORA

PESJE

ŠKALE

LOKOVICA – VELIKI VRH

mobilna – ŠOŠTANJ

- Koncentracija ŽVEPLOVEGA dioksidA (SO2) 
od 1. 3. 2012 do 31. 3. 2012

GRAFIČNI PRIKAZ POVPREČNIH URNIH VREDNOSTI

ŠOŠTANJ

TOPOLŠICA

ZAVODNJE

VELENJE

GRAŠKA GORA

PESJE

ŠKALE

Mejna urna koncentracija 350 mikro-g SO2/m3

ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem letu.

LOKOVICA – VELIKI VRH

mobilna - ŠOŠTANJ

- Koncentracija ozona (O3) 
od 1. 3. 2012 do  31. 3. 2012

VELENJE

ZAVODNJE

mobilna ŠOŠTANJ

GRAFIČNI PRIKAZ DRSEČIH OSEM-URNIH SREDNJIH VREDNOSTI za ozon (O3)

VELENJE

mobilna ŠOŠTANJ

ZAVODNJE

Ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi 120 mikro-g O3/m3 kot največja dnevna 8-urna srednja vrednost

ne sme biti presežena več kot 25 dni v koledarskem letu triletnega povprečja.

(Uporaba od 1.1.2010)

- Koncentracije delcev  PM10  
od 1. 3. 2012 do  31. 3. 2012

GRAFIČNI PRIKAZ DNEVNIH VREDNOSTI

ŠOŠTANJ

PESJE

mobilna - ŠOŠTANJ

ŠKALE

Opomba:

zaradi vrste merilnikov v merilni postaji Škale in mobilna je potrebno prišteti 30% k izmerjeni vrednosti PM10

Dnevna mejna vrednost 50 mikro-g PM10/m3

ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu.

- Koncentracija dušikovega dioksida (NO2)

od 1. 3. 2012 do 31. 3. 2012

ŠOŠTANJ

mobilna - ŠOŠTANJ

ZAVODNJE

ŠKALE

Mejna urna koncentracija 200 mikro-g NO2/m3

ne sme biti presežena več kot 18-krat v koledarskem letu

- OBVEŠČANJE JAVNOSTI od 1. 3. 2012 do  31. 3. 2012

na podlagi določil  »Odloka o informacijskem sistemu za področje zraka na območju

Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki«

(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 6/2010, št. 10/2010, Uradni list Občine Šoštanj, št. 4/2010)

- SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI

- DOSPELOST PODATKOV